## Slide 1: LES RESSOURCES EN EAU En MAURITANIE
Bassirou DIAGANA Hydrogéologue
Expert Agréé
en
Ressources en Eau et en Environnement
Mai 2007

## Slide 2: INTRODUCTION
La sécheresse des années 1970 – 1985 a considérablement influencé les pluviométries moyennes annuelles.
Cette situation a affecté doublement les ressources en eau souterraines ( insuffisance de réalimentation et exploitation beaucoup intense).
Une gestion rationnelle et intégrée devient indispensable.
Une présentation simplifiée de ces ressources destinée notamment aux autorités politiques, décideurs mais également au public intéressé par les ressources en eau devient une nécessité pour endiguer toute spéculation.
Les ressources en eau sont classées en deux grands ensembles, les eaux de surface et les eaux souterraines.

## Slide 3: A. EAUX DE SURFACE
La zone de la vallée du fleuve Sénégal
La zone de l’arc des Mauritanides
La zone de l’affolé et des hodhs
La zone de l’Adrar
Les principales ressources en eau de surface sont reparties dans quatre grandes zones naturelles:

## Slide 4: Vallée du fleuve Sénégal
Le barrage de Manantali :
capacité de stockage de 11 milliards de m3 dont 8 milliards m3 utile.
apport de 40% à 60% des ressources du fleuve ce qui permet de garantir un débit régulier de 300 m 3/s à Bakel.
Le bassin versant de la vallée inférieure du fleuve Sénégal couvre une superficie de 75 000 km2 et est totalement influencée par les ressources en eau de surface.
Le Fleuve Sénégal :
Il draine à la station de Bakel un bassin de 21 800 km2 calculé sur la période 1903-1988.

## Slide 5: Vallée du fleuve Sénégal
Produire une énergie électrique à faible coût de 800 KWh/an
Le Barrage de Diama : En service depuis 1986, il a pour fonction de :
Arrêter la remontée des eaux marines dans le fleuve en saison sèche
Créer avec les endiguements des deux rives un réservoir dont le volume est de 250 millions de m3 ou de 535 millions m3 selon la côte de gestion soit de +1,5m IGN ou 2,5m IGN.
Le remplissage des lacs de Guiers et du R’Kiz ainsi que certaines dépressions comme l’Aftout Es Sahel ;
Le maintien des conditions écologiques acceptables dans le bassin du fleuve Sénégal.

## Slide 6: Les principaux affluents du fleuve Sénégal en rive droite :
Gorgol 20 800 km2 de bassin versant ;
Oued Gharfa 6 365 Km2 de bassin versant ;
Oued Niorde 2 560 Km2 de bassin versant ;
Oued Guelouar 6 400 Km2 de bassin versant ;
Karakoro 30 000 Km2 de bassin versant ;
En dehors de ces cours d’eau, on peut observer un enchevêtrement de mares et de marigots sur presque toute la surface de la vallée qui sont inondés pendant les saisons pluies.

## Slide 7: Les mares et les lacs du Brakna
Lac d’Aleg : 3800 Km2 de bassin versant ;
Lac de Male : 955 Km2 de bassin versant ;
Mare de Gadel : 410 Km2 de bassin versant ;
Mare de Choggar : 190 Km2 de bassin versant.
Il existe dans cette région un nombre important de mares et de lacs qui présentent un grand intérêt économique pour les populations riveraines.

## Slide 8: AFFOLE et les 2 HODHS
Les principaux cours d’eau dans cette zone sont :
Lehbile 143 Km2 de bassin versant ;
Lembramda 68 m2 de bassin versant;
M’bremida 85 Km2 de bassin versant ;
Guellab 94 Km2 de bassin versant ;
Fouerini 80 Km2 de bassin versant ;
Goatlebgar 63 Km2 de bassin versant.

## Slide 9: ZONE ADRAR
Le réseau hydrographique de l’Adrar est structuré dans sa majeure partie autour des deux principaux oueds :
L’oued Séguelil (7500 km2)
- l’oued Abiod (2500 km2).
-et l’oued Amder, affluent de Séguelil sur lequel un barrage est construit en 1986 par le génie rural qui permet le stockage de 160 000 m3 d’eau.
Le taux de ruissellement sur les bassins versants est relativement faible, l’infiltration directe devait être dans ce cas d’une certaine importance.

## Slide 10: ZONE ADRAR
Cette infiltration intervient en premier lieu pour combler le déficit hydrique du sol qui est quasi- permanent en dehors de quelques jours pluvieux de l’année.
L’infiltration efficace arrivant jusqu’à la nappe reste inconnue. Son estimation permettra d’évaluer les ressources en eau renouvelables des nappes alluviales de la région.

## Slide 11: EAUX SOUTERRAINES
Au Bassin Côtier Sénégalo-Mauritanien
A la Chaîne des Mauritanides
Au Socle précambrien et la dorsale Regueïbatt
Au Bassin de Taoudeni
Les ressources en eau souterraines sont influencées par la configuration géologiques. Elles sont réparties en unités hydrogéologiques, celle que nous proposons pour la Mauritanie s’articule par les provinces hydrogéologiques de l’ouest à l’est et correspond :

## Slide 13: BASSIN COTIER (SENEGALO-MAURITANIEN)
Le Bassin Sénégalo-mauritanien est limité à l’ouest par l’Océan Atlantique, à l’est par l’arc des mauritanides. Il s’étendait au nord depuis le Sahara Occidental jusqu’au sud en Guinée Bissau.

## Slide 15: BASSIN COTIER
Nappes du Continental Terminal (CT)
Nappes de Boulanouar
Nappe de Benichab
Nappes de Trarza
Nappe d’Aleg et Kaédi
Nappe des Alluvions de la Vallée du Fleuve Sénégal
Dans ce bassin les eaux sont contenues dans les nappes suivantes :

## Slide 16: NAPPE DE BOULANOUARE
Nappe | SurF. recon 100 km2 | T m2/h | Q m3/h | Sali. Mg/l | Rés. Total 106m3 | Réserve Expl. 106m3
N.phréatique | 2 | 30,22 | 53 | 524 | 150 | 151
N.sub-phréatique | 2 | 7,44 | 129 | 898 | 185 | 131

## Slide 17: NAPPE DE BOULANOUARE
Elles se situent dans les formations argileuses et saleuses. Deux nappes sont exploitées, la nappe phréatique à eau douce et pour une épaisseur de l’ordre de 30 m et la nappe sub-phréatique a eau chargée et dont l’épaisseur est de l’ordre de 65m.
Ces deux nappes sont séparées par un niveau argileux de l’ordre de 20 m de puissance.
Le débit cumulé de ces deux nappes peut être de l’ordre de 230 m3/h, 5500 m3/j, jusqu’à 2066.
Il faut signaler que sous le Continental Terminal, le Maestrichtien offre des possibilités d’approvisionnement en eau dans toute la région de Boulanouar.

## Slide 18: NAPPE DE BENICHAB
Elle est contenue dans des grès argileux, peu perméable, l’eau est exceptionnellement douce (200mg/l). L’épaisseur varie de 90m au Nord- Est et 200 m à Benichab.
La nappe d’eau douce est en contact avec une nappe à eau saumâtre à l’Ouest et se termine au biseau sec à l’Est du fait de la remontée des socles.
La zone concernée par la nappe de Benichab est séparée par celle de Boulanoir par une vaste zone salée.
Sur.recon 100 km2 | T M2/h | Q M3/h | Salinité Mg/l | Rés. Total 106 m3 | Rés. Exploit 106 m3
4 | 21 | 63 | 390 | 160 | 138

## Slide 19: NAPPES TRARZA
Elles recèlent des ressources très importantes contenues dans un ensemble multicouche mais les caractéristiques hydrodynamiques, et chimiques sont différentes d’une nappe à l’autre.
Ces aquifères qui sont du continental terminal sont exploités dans les zones centrale et ouest du Trarza. Ils sont assez bien exploitées notamment dans le champ captant d’Idini. Son caractère fossile demeure à élucider.

## Slide 20: NAPPE DU TRARZA
Sites | Sur.rec 100 km2 | T m2/h | Q m3/h | Salin. mg/l | Rés. Total 106 m3 | Rés. Expl. 106 m3
Rosso | 32 | 17 | 18 | 612 | 360 | 28
Idini-Tenadi | 10.5 | 64.5 | 123 | 355 | 300 | 290
Nimjatt | 70 | 25.8 | 31 | 256 | 1200 | 72
Boutilimitt | 63 | 33 .8 | 32 | 472 | 600 | 66

## Slide 21: NAPPE ALEG-KAEDI
Les séries calcaires et gréseuses du Paléocène, Éocène contiennent des nappes libres de bonne qualité (43-430mg/l) et débitent 10 à 50 m3/h
A Kaédi, la ville dispose de deux aquifères superposées. Une nappe superficielle de bonne qualité, alimentée par le fleuve et une profonde légèrement saumâtre.
Le Maestrichtien est souvent très chargée, mais dans les zones de Kaédi-Mounguel-Aleg. La qualité des eaux y est acceptable (<800 mg/l). Les débits sont variables (7 à 70 m³/h).

## Slide 22: NAPPE ALEG-KAEDI
Sites | Surf.rec 100 km2 | T M2/h | Q M3/h | Sali. mg/l | Rés. Total 106 m3 | Rés. Expl. 106 m3
Aleg | 17 | 30 | 45 | 430 | 100 | 44
Boghé | 30 | 12 | 18 | 1423 | 23 | 6
Kaédi | 50 | 14 | 28 | 213 | 110 | 27

## Slide 23: NAPPE DES ALLUVIONS DE LA VALLEE
L’aquifère alluviale du fleuve Sénégal contient une nappe phréatique et une sub-phréatique, représentées par des formations sableuses, argileuses et argilo sableuses. Elle offre des potentialités variables.
La qualité et les réserves de la nappe sont influencées directement par la salinité héritée de la transgression marine, la structure de l’aquifère et les aménagements hydro-agricoles réalisés.
La présence de lentilles d’eau douce superficielles permet de fournir par puits des débits de l’ordre de 1 à 5 m3/h. Leur existence et leur productivité semblent être liées aux eaux d’infiltration.

## Slide 24: CHAINE DES MAURITANIDES
Les ressources en eau de la chaîne des Mauritanides sont liées au caractère discontinu de la formation.
  La zone d’Akjoujt au Nord est la mieux connue. Les débits sont de l’ordre de 30 m3/h dans un ensemble fissuré de roches vertes, le résidu sec est de l’ordre 1150 mg/l.
  Au Sud, dans le secteur SE du Brakna et Nord du Gorgol, les valeurs de la transmissivité sont faibles (0.1 - 3 m2/h) et les débits peuvent atteindre 3 m3/h. La salinité reste acceptable, 470mg/l à Sangrafa et 1050 mg/l à Magta-Lahjar

## Slide 25: CHAINE DES MAURITANIDES
Site | Surface recouverte 100 km2 | T m2/h | Q M3/h | Salinité mg/l
B. Akjoujt | 0.8 | 14 | 30 | 1145
Magta-Lahjar | 16 | 0.31 | 2 | 1050
Monguel | 45 | 0.182 | 2 | 676

## Slide 26: DORSALE DE RGUEIBATT (SOCLE PRECAMBRIEN)
Ce domaine est constitué essentiellement de roches métamorphiques et magmatiques dont l’hydrogéologie est caractérisée par la discontinuité des aquifères. Toutefois, l’altération superficielle et la fracturation peuvent donner naissance à des aquifères continus de surface. Ces aquifères revêtent parfois une certaine importance au niveau des oueds. L’infiltration des eaux de crues permet leur recharge.
La région de F’Derik à fait l’objet de nombreuses recherches. Les profondeurs des forages varient de 25 à 300m. Les niveaux statiques sont compris entre 13 et 80m, les débits de 3 à 10 m3/h.

## Slide 27: DORSALE DE RGUEIBATT (SOCLE PRECAMBRIEN)
Plus au Nord, tous les sondages exécutés dans la zone ont trouvé de l’eau à des profondeurs comprise entre 6 et 40m. Les eaux sont le plus souvent saumâtres.

## Slide 28: BASSIN DE TOUDENNI
bassin de Taoudenni s’étendait sur plus de 2 000 000 km2, en Mauritanie, au Mali et en Algérie, Par extension il occuperait une partie du Niger, du Sénégal, et du Burkina Faso. Les deux grands ensembles de terrain (sédimentaires anciens et récents) contiennent les aquifères qui correspondraient plutôt aux appellations des régions administratives en Mauritanie.

## Slide 29: BASSIN DE TOUDENNI
Les ressources en eau de la partie mauritanienne de ce bassin sont contenues dans les aquifères suivants :
Aquifère de l’Adrar
Aquifère du Tagant
Aquifère de l’Assaba et des sables de l’Aouker
Aquifère des grès d’Aïoun
Aquifère des pélites du Hodh
Aquifère des grès du Dhar de Néma
Aquifère des fractures du Dhar de Néma

## Slide 30: AQUIERE DE L’ADRAR
La région de l’Adrar a fait l’objet de plusieurs campagnes de reconnaissances hydrogéologiques. Les résultats obtenus sur des forages de 20 à 220m de profondeur, ont été relativement positifs, dans les grès d’Agueni, les calcaires d’Atar et ceux de Toueiderguilt. Ces succès sont liés soit aux grands accidents tectoniques, soit à des zones karstifiées. Quatre zones peuvent se distinguer

## Slide 31: AQUIERE DE L’ADRAR
Les réserves seraient limitées et leur renouvellement est très tributaire des infiltrations sporadiques des crues.
Sites | S.recon 100 km.2 | T m2/h | Q m3/h | Salinité mg/l
Oued Segelli | 1.2 | 1.08 |  | 
Ibi blanc | 21 | 2.1 | 8 | 1006
Chinguitti |  |  |  | 400
Atar | 15 | 4.32 | 13 | 976
Amsaga | 41 |  |  | 752

## Slide 32: AQUIFERE DU TAGANT
l’aquifère discontinu des grès ;
l’aquifère discontinu des calcaires ;
l’aquifère continu.
Le massif du Tagant constitué de grès quartzites et de grès calcaires est intensément fracturé. Des vallées se sont entaillées ces formations.
Les ressources mobilisables sont contenues dans les 3 types d’aquifères caractéristiques du Tagant suivants:
Les forages captant les aquifères discontinus offrent des débits variant de 5 à 12 m3/h. Quant à la formation sableuse de la plaine de N’Beika (aquifère continu) elle contient à une faible profondeur, une nappe très productive (20 à 50 m3/h) et peu minéralisée (400 à 500mg/l).

## Slide 33: AQUIFERE DU TAGANT
La nappe alluviale de la dépression de Tamourt En Naage très puissante a une conductivité électrique de 50 à 70 mg/l et une minéralisation de l’ordre de 0.15 à 0.35 g/l.
Sites | Surface recouverte 100 km.2 | T m2/h | Q m3/h | Salinité mg/l
Moudjeria | 2 | 19.8 | 11 | 492
Tidjikja | 3.7 | 0.9 | 14 | 721
Djoukh-Achram | 9 | 24.64 | 53 | 376
Kankossa | 13.5 | 1.54 | 9 | 576

## Slide 34: AQUIFERE DES GRES DE L’ASSABA ET DES SABLES DE L’AOUKER
Le Tagant et l’Assaba constituent la même continuité géologique et climatique. Les débits obtenus dans des schistes et des grès sont de l’ordre de 1-8 m3/h, la salinité de 282 - 576 mg/l.
L’existence d’une nappe généralisée dans l’Aouker est très probable. Les déjà initiées par le CNRE doivent être poursuivies afin de confirmer les hypothèses et de définir les caractéristiques.

## Slide 35: AQUIFERE DES GRES D’AIOUN
Les caractéristiques hydrodynamiques des grès sont très hétérogènes. Les débits sont de l’ordre de plusieurs m3/h.
La qualité des eaux est très douce notamment dans les massifs de grès (300µs /cm).
Les régions à conductivité élevée (1000 et par fois 3000µs /cm) correspondent à des plaines ou à des dépressions.
Ce sont des formations gréseuses tendres bien stratifiées d’âge infracambrien. Leur perméabilité est dépendante des zones fissurées.

## Slide 36: AQUIFERE DES GRES D’AIOUN
Sites | Surface recouverte 100 km.2 | T M2 /h | Q m3/h | Salinité mg/l
Oum Aoudach | 4.5 | 0.74 | 1 | 442
Tengal | 20 | 0.54 | 2 | 675
Aioun | 28 | 0.9 | 6 | 517
Bougara-Tintane | 22.5 | 4.88 | 3 | 1162

## Slide 37: AQUIFERE DES PELITES DES HODHS
Sont des sédiments argileux, extrêmement peu perméables. Les zones productives se trouvent à travers les fracturations et au droit des contacts des dolérites avec les pélites. Dans les zones les plus favorables, la transmissivité est l’ordre de 0.1 à 4 m2/h et les débits de 8 à 25 m3/h; la salinité varie de 360 à 1870 mg/l.
La superficie de la nappe des pélites est d’environ 47230 km2. les débits obtenus semblent variés en fonction de la longueur des accidents, ils sont de l’ordre de 5 à 20 m3/h pour des failles plurikilométriques, et 0.5 à 5 m3/ h pour des failles secondaires.

## Slide 38: AQUIFERE DES PELITES DES HODHS
Site | Surface recouverte 100 km2 | T M2/h | Q m3/h | Salinité mg/l
Touil | 10 | 2.96 | 4 | 407
Djiguenni | 27 | 2.72 | 8 | 1171
Nema | 39 | 2 | 7 | 675
Bousteila | 12.2 | 0.74 | 2 | 872
Timbedra | 11.5 | 4.53 | 7 | 360
L’alimentation de la nappe semble se produire de manière indirecte après la pluie à travers les réseaux hydrographiques.

## Slide 39: AQUIFERE DU DHAR DE NEMA
la nappe des grès continentaux (nappe généralisée C.I);
la nappe des fractures.
Les ressources en eau souterraine du Dhar de Néma et de Oualata sont contenues dans deux types de gisement :

## Slide 40: AQUIFERE DU DHAR DE NEMA
Forages | Débit m3/h | Prof.Totale en m | Prof. ND en m | Cond. 30C°
Achemim | 1.5 | 27.9 | 26.1 | 1710
Bassiknou | 31 | 51.3 | 49.75 | 5020
Fassala | ? | 47.2 | 46.49 | 1868
Gneibia | ? | 44.2 | 42.6 | 2926
Tenouaguitime | ? | 83.3 | 81.1 | 4040

## Slide 41: AQUIFERE DU DHAR DE NEMA
Les niveaux piézométriques sont assez profonds (50–70m), le débit moyen dépasse généralement la dizaine de m3/h. La conductivité électrique moyenne est inférieure à 200µs/cm ce qui correspond à une minéralisation totale inférieure à 150mg/l. Les eaux très douces sont toutes issues de la nappe des grès continentaux.
Les salinités excessives sont concentrées dans la partie Sud de la zone, elles correspondent à la fosse d’Ouartmachet et à sa bordure Nord. Les eaux moins salées sont situées dans les réservoirs fracturées doléritiques et péllitiques (Achimim ).

## Slide 42: CONCLUSION
Les ressources en eau de surface sont d’une grande importance pour un développement durable du pays.
La connaissance et la maîtrise de cette ressource pour une gestion rationnelle et intégrée constituent un préalable nécessaire pour le développement socioéconomique et la sauvegarde de l’équilibre de l’écosystème.
Il doit être entrepris par la concertation entre les différents acteurs pour un programme d’aménagement en vue de mobiliser davantage ces ressources.
Quant aux eaux souterraines, elles sont de deux grands types d’aquifères:

## Slide 43: CONCLUSION
Compte tenu de l’irrégularité des précipitations pluviométriques, de la vulnérabilité de certains aquifères et de l’insuffisance des données techniques et scientifiques, l’exploitation des ressources en eau pour quelque fin que ce soit (urbaine, agricole, industrielle etc.) doit être précédée par une étude menée avec toute la rigueur technique et scientifique .
les aquifères discontinus, dans la bordure ouest du bassin de Taoudenni, les Mauritanides, la Dorsale Regueïbat ;
les aquifères continus, du bassin côtier, la nappe du Continental Intercalaire du Dhar de Nema et de Walata et les aquifères alluvionnaires des vallées des cours d’eau.

## Slide 44: CONCLUSION
Compte tenu de l’irrégularité des précipitations pluviométriques, de la vulnérabilité de certains aquifères et de l’insuffisance des données techniques et scientifiques, l’exploitation des ressources en eau pour quelque fin que ce soit (urbaine, agricole, industrielle etc.) doit être précédée par une étude menée avec toute la rigueur technique et scientifique .
Au regard de l’état des connaissances de l’ensemble des ressources en eau, les volumes disponibles et exploitables, couvrent largement tous les besoins en eau du pays même au-delà des projections sur les cent ans à venir, malgré la répartition géographique inéquitable de ces ressources.
les aquifères discontinus, dans la bordure ouest du bassin de Taoudenni, les Mauritanides, la Dorsale Regueïbat ;
les aquifères continus, du bassin côtier, la nappe du Continental Intercalaire du Dhar de Nema et de Walata et les aquifères alluvionnaires des vallées des cours d’eau.

## Slide 45: MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION